Projekt učenika 6.b razreda OŠ “Đuro Ester”

Koliko nam kućanski aparati zvučno onečišćuju životni prostor?

Tijekom prosinca i siječnja su učenici 6.b razreda provodili projekt mjerenja buke kućanskih aparata koje posjeduju. Svaki je učenik dobio upute za mjerenje – svi kućanski aparati se mjere sa udaljenosti od 50 cm s prednje strane tijekom rada. Mjerenje se provodi tijekom jedne minute, a maksimalna vrijednost buke se zabilježi. Kada je svih dvadeset i četvero učenika napravilo mjerenja proveli smo obradu podataka –objedinili smo podatke za svaku vrstu kućanskog aparata, odredili najglasniji i najtiši aparat te izračunali prosječne vrijednosti. Nakon obrade podataka došli smo do nekih zaključaka. U niže navedenim tablicama su prikazane izmjerene vrijednosti za pojedinu vrstu kućanskih uređaja koje su u vlasništvu roditelja učenika koji su sudjelovali u projektu.

KLIMA UREĐAJ

| Broj izmjerenih aparata | 12 | Prosječna buka /dB | 37,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 72,3 | Razina buke /dB | 17,9 |
| Marka | SVEA | Marka | HEIER |
| Starost /godina | 9 | Starost /godina | 2 |

MIKSER

| Broj izmjerenih aparata | 21 | Prosječna buka /dB | 79,28 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 90,4 | Razina buke /dB | 61,1 |
| Marka | Gorenje | Marka | bosch |
| Starost /godina | 1 | Starost /godina | 27 |

PEGLA NA PARU

| Broj izmjerenih aparata | 21 | Prosječna buka /dB | 47,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 76,0 | Razina buke /dB | 30,1 |
| Marka | TEFAL | Marka | GORENJE |
| Starost /godina | 4 | Starost /godina | 0,4 |

ŠTAPNI MIKSER

| Broj izmjerenih aparata | 15 | Prosječna buka /dB | 76.75 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 95,1 | Razina buke /dB | 54,8 |
| Marka | EMERIO | Marka | VIVAX |
| Starost /godina | 3 | Starost /godina | 3 |

ZAMRZIVAČ

| Broj izmjerenih aparata | 19 | Prosječna buka /dB | 43.15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 78,0 | Razina buke /dB | 21,2 |
| Marka | GORENJE | Marka | GORENJE |
| Starost /godina | 3 | Starost /godina | 0,75 |

HLADNJAK

| Broj izmjerenih aparata | 23 | Prosječna buka /dB | 41.69 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 57,4 | Razina buke /dB | 23,6 |
| Marka | BOSCH | Marka | GORENJE |
| Starost /godina | 20 | Starost /godina | 4 |

KUHINJSKA NAPA

| Broj izmjerenih aparata | 19 | Prosječna buka /dB | 64,21 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 77,5 | Razina buke /dB | 47,8 |
| Marka | EURO KAPPA | Marka | FABER |
| Starost /godina | 12 | Starost /godina | 4 |

PERILICA POSUĐA

| Broj izmjerenih aparata | 8 | Prosječna buka /dB | 57.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 69,6 | Razina buke /dB | 52,1 |
| Marka | GORENJE | Marka | GORENJE |
| Starost /godina | 10 | Starost /godina | 2 |

SUŠILO ZA KOSU

| Broj izmjerenih aparata | 23 | Prosječna buka /dB | 65,57 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 98,9 | Razina buke /dB | 60,7 |
| Marka | SUPERIOR | Marka | ROWENTA |
| Starost /godina | 2 | Starost /godina | 6 |

PEKAČ KRUHA

| Broj izmjerenih aparata | 3 | Prosječna buka /dB | 26,87 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 30,7 | Razina buke /dB | 23,5 |
| Marka | FAR | Marka | GORENJE |
| Starost /godina | 10 | Starost /godina | 3 |

RAČUNALO

| Broj izmjerenih aparata | 22 | Prosječna buka /dB | 49.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 84,7 | Razina buke /dB | 33,3 |
| Marka | SAMSUNG | Marka | TOSHIBA |
| Starost /godina | 3 | Starost /godina | 5 |

MULTIPRAKTIK

| Broj izmjerenih aparata | 6 | Prosječna buka /dB | 85,77 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 97,1 | Razina buke /dB | 72,8 |
| Marka | IMETEC | Marka | VIVAX |
| Starost /godina | 3 | Starost /godina | 6 |

PERILICA RUBLJA

| Broj izmjerenih aparata | 9 | Prosječna buka /dB | 59,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 72,6 | Razina buke /dB | 44,2 |
| Marka | GORENJE | Marka | GORENJE |
| Starost /godina | 3 | Starost /godina | 3 |

USISAVAČ PRAŠINE

| Broj izmjerenih aparata | 23 | Prosječna buka /dB | 75,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 99,6 | Razina buke /dB | 72,8 |
| Marka | ELECTROLUX | Marka | ETHEL |
| Starost /godina | 2 | Starost /godina | 2 |

MIKROVALNA

| Broj izmjerenih aparata | 19 | Prosječna buka /dB | 61,59 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 80,4 | Razina buke /dB | 50,0 |
| Marka | ELECTROLUX | Marka | WHIRPOOL |
| Starost /godina | 4 | Starost /godina | 10 |

SUŠILICA RUBLJA

| Broj izmjerenih aparata | 3 | Prosječna buka /dB | 70,93 |
| --- | --- | --- | --- |
| Najbučniji aparat | Najtiši aparat |
| Razina buke /dB | 77,4 | Razina buke /dB | 58,6 |
| Marka | GORENJE | Marka | GORENJE |
| Starost /godina | 12 | Starost /godina | 5 |

ZAKLJUČAK:

Prosječne vrijednosti pojedinih kućanskih aparata uvelike premašuju vrijednosti razine buke koja štetno djeluje na čovjeka. Uređaji koji su u prosjeku glasniji od 65 dB, što je granica štetnog utjecaja buke na zdravlje organizma su sušila za kosu 65.57, sušilice rublja 70.98, usisavači prašine 75.2, štapni mikseri 76.75, mikseri 79,28 i multipraktici 85.77. Ovi kućanski uređaji su u prosjeku najveći zvučni onečišćivači iako moramo naglasiti da pojedinačno u većini kategorija ima glasnijih uređaja od gornje granice utjecaja na zdravlje. S obzirom na marku kućanskog uređaja ne postoji pravilo da su uređaji renomiranih marki tiši od manje renomiranih. U nekoliko smo slučajeva dokazali da su uređaji iste proizvođačke marke i najtiši i najglasniji. Kao što marka uređaja ne garantira da je uređaj tiši tako niti  starost uređaja nije u vezi s razinom buke. U nekim su kategorijama noviji uređaji tiši, a u drugim  su kategorijama oni pak glasniji. Nismo uspjeli dokazati vezu između starosti, marke i razine buke.

Posebno je zabrinjavajući podatak da razina buke od 85 dB uzrokuje oštećenje sluha, a mi smo izmjerili nekoliko kućanskih aparata koji imaju takav intenzitet. Zabrinjava podatak da su to kućanski aparati koji se koriste duže vrijeme i vrlo blizu glave što može imati štetne posljedice za zdravlje čovjeka. Ovakve su vrijednosti imali Electroluxov usisavač prašine starosti 2 godine, a glasnoće 99,6 dB; Superiorovo sušilo za kosu 98,7 dB starosti 2 godine; Imetecov multipraktic s glasnoćom od 97,1 dB i starosti 3 godine; Emeriorov štapni mikser s bukom 95,1 dB i starosti 3 godine te mikser marke Gorenje s bukom 90,4 dB i starosti 1 godinu. Ovi vrlo glasni uređaji su noviji te će u upotrebi biti nekoliko godina.

Još jedna zanimljivost koju smo zaključili je da u većini kategorija,  osim kod multipraktika i usisavača prašine postoje uređaji čija je buka niža od 65 dB što znači da postoje kvalitetna rješenja ovog problema samo je potrebno proizvođače primorati da ih primijene u svim aparatima.

Voditelj projekta Miroslav Kanisek, prof.